HDD – Pevný disk

Obsah

HDD – Hard Disk Drive – Pevný disk	3

Základné pojmy	3

Zloženie HDD	3

Rozdelenie platne	4

Princíp zápisu a čítania dát	4

Technológia kolmého zápisu - PMR	5

Ďalšie parametre pevného disku	5

PATA (IDE) HDD	5

SATA HDD	6

SMART	7

RAID	8

RAID 0 - Striping	8

RAID 1 – Mirroring	8

RAID 0+1	9

RAID 10	9

Spanning alebo JBOD	10

# HDD – Hard Disk Drive – Pevný disk

## Základné pojmy

Typ rozhrania:  PATA (IDE) 40/80 žilový IDE kábel, paralelný prenos dát

SATA – sériový prenos dát

Veľkosť disku – udáva sa v palcoch a značí priemer platní disku (1”, 2.5”, 3.5”. a iné)

Kapacita disku – koľko dát sa nám zmestí Na disk (dnes TB kapacity HDD). Pozor sme v 2 sústave teda nie 1000 ale 1024B, KB, MB, GB, TB

RPM – Revolutions Per Minute – počet otáčok platní za minútu (4200, 5400 (NB) 7200, 10 000 15 000 RPM (PC, Server)

Cache – vyrovnávacia pamäť (MB)

## Zloženie HDD

Platňa – disk sa skladá z jednej, alebo viac platní, na ne sa môžu dáta zapisovať z oboch strán, na povrchu je nanesený povrch ktorý reaguje na pôsobenie magnetického poľa. Platne bývajú najčastejšie vyrobené z rôznych kombinácií skla, keramiky či plastu (predtým sa často využívalo tiež hliníku).

Hlava – čítaciu a zapisovaciu hlavu má každá strana platne jednu. Hlavou pohybuje krokový motor tak, aby pokryl plochu platne a mohol z nej čítať/zapisovať. Hlava sa pohybuje nad platňou vo výške zhruba ľudského vlasu.  V podstate platí, že čím vyšší kapacita, tím bližšie je nutné hlavu k povrchu disku priblížiť. Prudké pohyby ramienka spoločne s prácou motorčeku poháňajúceho platňu a otáčaním platne, tvoria nepríjemné vibrácie prenášajúce sa na skriňu a vytvárajú hluk pevného disku.

## Rozdelenie platne

Stopa – plocha platne je logicky rozdelená na stopy – rovnomerné kružnice na disku

Sektor – stopy sa logicky rozdeľujú na výseky – sektory sú známe ako tzv. najmenší adresovateľné jednotky na pevnom disku. Veľkosť od 512 B po 4096 B.

Cylinder – všetky stopy na platniach s rovnakým číslom. Rozdelenie na cylindre je dôležité preto, aby sa hlavy v pevnom disku využívali rovnomerne a disk tak mal čo najvyšší výkon.

## Princíp zápisu a čítania dát

Za všetko môžu hlavičky, čo sú obyčajné cievky navinuté na jadrách, ktoré sú na najbližších miestach k dátové platne prerušené uzučkou štrbinou. Keď potom cievkou prechádza elektrický prúd, dôjde k vytvoreniu určitého magnetického toku, ktorý sa práve v tejto štrbine uzatvára a tím ovplyvňuje aj záznamovú vrstvu pevného disku. V závislosti na tom, akým smerom pri tejto operácii tečie prúd, tak môžeme vytvoriť magnetická miesta zmagnetizovaný buď jedným alebo druhým smerom. Čítanie funguje presne naopak.

Hlavička				   zápis na platňu

Technológia kolmého zápisu - PMR - technológia využíva inú orientáciu magnetizovania povrchu platní, čím v podstate dosahuje zvýšené hustoty zápisu na platňu.

## Ďalšie parametre pevného disku

Seek time – čas, za ktorý sa hlava presunie na požadované miesto – meria sa väčšinou priemerný čas

Rotational delay – oneskorenie, za ktoré sa požadovaná časť platne natočí pod hlavu – maximálne je rovná výsledku výpočtu:  60/počet RPM

Burst Transfer - rýchlosť komunikácie medzi diskom a radičom - v ideálnom prípade by mala byť rovná špecifikáciám rozhrania.

Sequential read/write - vplyvom znižujúcej sa obvodové rýchlosti pri približovaní hlavy k stredu disku sa znižuje i rýchlosť čítania a zápisu dát - meriame teda sekvenčné čítanie / zápis

Parkovací oblasť - označení sektoru, ktoré používali predovšetkým staré disky s krokovým motorom k parkovaniu svojich hlavičiek.

# PATA (IDE) HDD

Paralel ATA (PATA) - klasické paralelné rozhranie využívajúce 16 dátových vodičov a plochého kabelu.  Používa sa paralelný prenos dát.

IDE kábel

PIO - prenosový mód Processor Input Output - využíva procesor k prenosu dát a pracuje s módy 
PIO 0 - PIO 5.

Ultra ATA (UDMA) - zaisťuje priamy vstup do pamäti a nepotrebuje teda procesor - módy Ultra ATA/33 MB/s  až Ultra ATA/133 MB/s

Master / Slave - značí rozlíšenie zaradení pripojených na rozhraní PATA pomocí plochého dátového kábla - nastavuje sa jumperom .

CS – Cable Select – ktoré zariadenie bude MASTER a ktoré SLAVE si rozhoduje BIOS

Host Adaptér - zariadenie (súčasť základné dosky) zaisťujúce komunikáciu systému ako celku s inštalovanými pevným diskom.

# SATA HDD

Serial ATA (SATA) - nasledovník rozhraní PATA - využíva iba 1 dátový vodič a vysokú frekvenciu  - dnes sú k dispozícii SATA I 1,5 Gbps (150MB/s), SATA II 3 Gbps (300MB/s), SATA III 6 Gbps(600MB/s)

AHCI (Advanced Host Controller Interface ) – slúži na pripojenie pevného disku v režime SATA (môžeme využiť technológie eSATA, HOT SWAP, NCQ). Nutnosť inštalovať SATA driver od MB (južný mostík)

Native IDE – pevný disk je vybavený SATA rozhraním, ale tvári sa pre OS ako IDE, čiže PATA disk. Netreba inštalovať ovládače.

eSATA - externá verzia rozhrania SATA - líši sa len použitými konektormi a káblami

eSATA vs. SATA

Hot-Swap - schopnosť vypojiť či zapojiť HDD za behu systému s tím, že ho systém rozpozná

NCQ - Native Command Queuing - metóda inteligentného radenia požiadavkou na I/O operácie disku pre dosiahnutie väčšieho výkonu. Požiadavky na uloženie alebo načítanie dát sú odosielané a zaraďované do fronty, pričom elektronika pevného disku sama rozhoduje o poradí, v akom sa budú tieto požiadavky plniť. Postup spracovávania požiadaviek je pomerne logický a vytvorený tak, aby sa čo najviac skrátil čas potrebný na zápis alebo načítanie údajov. Keďže pri načítavaní alebo zápise dát trvá najdlhšie presun čítacích a zapisovacích hlavičiek pevného disku nad určenú oblasť na úložnej platni, elektronika disku sa s využitím tejto technológie snaží práve o eliminovanie zbytočných presunov hlavičiek

# SMART

SMART - Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology - technológia pre analýzu kondície pevných diskov a ich monitorovania. V BIOSE býva štandardne zakázaný, odporúčam povoliť (SMART Enable).

MTFB (Mean Time Between Failures). Ide o strednú dobu medzi poruchami a udáva sa typicky v hodinách práce napr. MTFB 6000 hod.

# RAID

RAID - Redundant Array of Independent Disks - spôsob zapojenia aspoň dvoch pevných diskov dovoľujúcich zvýšenie výkonu, spoľahlivosti  alebo obidvoch.

## RAID 0 - Striping

Stripping (prekladanie) – technika umožňujúca rozdeliť jeden súvislý dátový blok (súbor) medzi viac dátových úložísk za účelom zvýšení rýchlosti prístupu.
Výhody: rýchlosť

Nevýhody: Ak sa jeden disk pokazí je nefunkčné celé pole a prišli sme o všetky dáta

## RAID 1 – Mirroring

Mirroring (zrkadlenie) – zápis rovnakých dát na ďalší disk pre zvýšenie ich bezpečnosti.
Výhody: bezpečnosť, obnova dát z 1 funkčného disku

Nevýhody: pomalé, treba dáta duplovať

## RAID 0+1

RAID 0+1 (niekedy je tiež nazývané ako RAID 01) kombinuje výhody oboch typov polí. Je teda rýchle a bezpečné, avšak pre jeho zostavenie potrebujeme minimálne 4 pevné disky, pretože vzniknuté pole RAID 0 budeme ďalej zrkadliť. Môžu odísť 2 pevné disky, ale nie s rovnakými údajmi napr. (1,3 disk).

## RAID 10

RAID 10 (1+0) je úplne rovnaký ako predchádzajúce riešenie, iba pri jeho zostavovaní postupujeme opačne. Najskôr budeme obe dvojice diskov zrkadliť a potom nad nimi vytvoríme stripované RAID 0. Celé spojenie poskytuje najväčší výkon medzi zabezpečenými typy polí a navyše poskytuje odolnosť proti strate až polovičky z celkové počtu pripojených diskov. Môžu sa pokaziť 2 disky, ale nesmú to byť tie 2 ktoré sú zapojene v RAID 1.

# Spanning alebo JBOD

Spanning alebo tiež JBOD (Just a Bunch Of Disks) je prosté spojenie niekoľko pevných diskov do logického celku. Dáta sú teda ukladané najprv na 1 disk a až dôjde k jeho zaplneniu, bude sa pokračovať na disk 2 atď.