# Procesor (CPU – Central Procesor Unit)

CPU interpretuje a vykonáva inštrukcie obsiahnuté v softvéri a vykonáva výpočty.

CPU má 2 úlohy

- Komunikácia s V/V zariadeniami (vstupno - výstupné zariadenia),

- výpočet

Stavebne prvky CPU

- ALU – výpočtová jednotka (Aritmenticko Logicka Jednotka (Unit))

- CU – riadiaca jednotka

- Registre

- MU – radič pamäte

CU – jeho úlohou je spolupracovať s vstupno -výstupnými zariadeniami a riadi výpočty

ALU (Arithmetic Logical Unit) – jeho úlohou je robiť matematické operácie + - * /…..

Register – je pamäťová jednotka ktorá obsahuje binárne číslo, toto číslo môže mať význam spracovávaných údajov alebo adresy v závislosti od funkcie registra.

Registre – uchovávajú operandy a medzivýsledky

Operand – je člen alebo udaj ktorý sa zúčastňuje na výpočte
napr.  1 + 2 = 3

MU (Memory Unit) – Jeho úlohou je prísun dát // platí len pre najnovšie CPU

Von Neumanova koncepcia

Činnosť celej koncepcie riadi radič (CU). Radič odovzdáva povely operačnej pamäti (RAM), ALU a V/V zariadeniam a späť dostáva od nich stavové hlásenia. Radič číta z operačnej pamäte inštrukcie dekóduje ich  a prevádza na postupnosť signálov dáta číta procesor. Procesor dáta tiež odkladá do pamäte alebo zapisuje na výstupné zariadenie. Táto koncepcia pracuje na malé výnimky až dodnes.

Delenie podľa štruktúry

- PC alebo Serveri – ide o rýchle procesory z rozsiahlou inštrukčnou sadou jednotkou pre výpočet v plávajúcej desatinnej čiarke a rozsiahlou pamäťou cache                                                  // inštrukčná sada je všetko čo vie procesor vykonať

- Jednočipový PC – je procesor s univerzálnym jadrom a súčasné s integrovanými základnými periférnymi obvodmi ktorý je schopný samostatnej funkcie

Delenie podľa architektúry súboru inštrukcii

CISC(Complex Instruction Set Computer), RISC(Reduced Instruction Set Computer)

CISC – Táto sada obsahuje kompletnú inštrukčnú sadu vytvorenú hardvérovými prostriedkami.

V CISC architektúre sa každá inštrukcia vykonáva ako viacero operácií mikrokódu v jednom takte procesora  napr. V jednom takte procesora: načítanie z pamäti, vykonanie aritmetickej operácie a zápis do pamäte

RISC – procesor ma redukovanú inštrukčnú sadu (obsahuje len najčastejšie používané inštrukcie) ktoré sú maximálne zjednodušené a zrýchlené ostatné príkazy inštrukčnej sady si procesor zloží z jednoduchých inštrukcii.

# Text boxes

RAM operačná pamäť

Výstupné zariadenie

Vstupne zariadenie

ALU

CU Radič